《琼中县黎母山荔枝仔建筑用花岗岩矿

矿山地质环境恢复治理方案》评审意见

受儋州金洲实业有限公司的委托，海南飞行者科技有限公司编制完成《琼中县黎母山荔枝仔建筑用花岗岩矿矿山地质环境恢复治理方案》(以下简称“《方案》”)， 2023年7月14日专家组到矿山现场进行了踏勘，结合琼中县资规局要求，经讨论提出以下主要评审意见：

1、治理修复总原则：因上山道路和采坑底板均已自然复绿，不采取工程措施。故本次治理范围为两大块：碎石加工区、堆料区及生活区；采坑陡坡面。

2、采坑陡坡面主要采取的修复措施为：

坡面挂网客土喷播植草：坡面挂镀锌铁丝网，客土喷播含草籽有机质层。

本次修复措施为：客土喷播+坡脚栽植乔木、灌木丛。具体措施为：坡面挂镀锌铁丝网，客土喷播含草籽有机质层；乔木、灌木种植方式按照水平布设于采坑坡脚；草本遵循自然、随机的原则，根据树种生长特性，采用不规则排列的方式营造。

具体工程措施：首先在陡坡面采用人工冲击钻钻眼50厘米，插入60厘米长的钢筋并注入水泥砂浆，以此作为固定镀锌铁丝网的锚杆；第二步为根据地形地势挂镀锌铁丝网；第三步为人工喷播客土含草籽有机质层；第四步为养护。

3、碎石加工区、堆料区及生活区修复措施为：

首先清运堆料区；第二部拆除加工设备及生活设施；第三步平整场地；第四步覆土植树绿化；第五步养护。

专家组同意按上述3条开展治理工作并以此作为验收的依据。

因陡坡面坡高陡立，最高约100米，坡面角约70度--85度，局部近似直立，施工难度大，施工单位须采取相应的安全措施。

专家组：

2023年7月18日